## Slide 1: Sửa bài tập mã hoá nguồn
Câu 1: nhóm 6, 7
Câu 2: nhóm 8, 9
Nhóm 6 chuẩn bị, chia sẻ màn hình và bắt đầu trình bày vào lúc 13h35
Nội dung trình bày: yêu cầu, lời giải, phân công công việc, minh chứng làm việc nhóm

## Slide 2: Chương 4: KỸ thuật MÃ HÓA KÊNH

## Slide 3: Hệ thống thông tin số điển hình
Kênh
thông
tin
Định dạng
Mã hóa nguồn
Mật mã hóa
Mã hóa kênh
Ghép kênh
Điều chế
Đa truy cập
X
M
T
Định dạng
Giải mã nguồn
Giảimật mã
Giảimã kênh
Tách kênh
Giải điều chế
Giải truy cập
R
C
V
Đồng bộ

## Slide 4: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật mã hóa kênh
Mã phát hiện lỗi
Mã sửa lỗi

## Slide 5: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật mã hóa kênh
Mã phát hiện lỗi
Mã sửa lỗi

## Slide 6: Cơ sở lý thuyết mã hoá kênh
Theo Shannon: cho dù kênh truyền có lỗi, ta vẫn có thể truyền thông tin không lỗi (error-free) với một tốc độ nhất định qua kênh
Định lý Shannon: nếu R < C sẽ tồn tại một kỹ thuật mã hoá cho phép xác suất lỗi bên máy thu giảm nhỏ tuỳ ý
Về lý thuyết, ta có thể truyền thông tin không lỗi tới giới hạn cao nhất là bằng dung lượng cho phép C, với:
C: dung lượng kênh truyền (bps), B: băng thông của kênh (Hz), S: công suất của tín hiệu được truyền đi (đơn vị đo W), N: công suất của nhiễu (đơn vị đo W)

## Slide 7: Giới thiệu các kỹ thuật điều khiển lỗi
Tăng công suất phát
Sử dụng phân tập (diversity)
Kiểm tra echo (truyền song công)
Yêu cầu lặp lại tự động (Automatic Repeat reQuest)
Mã hóa sửa lỗi không phản hồi (Forward Error Correction Coding)
Phương pháp 4 và 5: Yêu cầu dùng mã có khả năng phát hiện và sửa lỗi (Mã hóa kênh)

## Slide 8: Phân loại mã hóa kênh
Mã hóa kênh
Mã khối
Mã chập
Mã không tuyến tính
Mã tuyến tính
Mã không vòng
Mã vòng
Mã Golay
RS
BCH nhị phân
Hamming (e=1)
e>1

## Slide 9: Mã khối
Bộ mã hóa khối
k bit tin
n bit
mã hóa
Từ mã khối n bit
(n-k) bit
k bit
Phần tin
Phần dư
Tỷ lệ mã R = k/n
(thường từ ½ -1)
Bộ tham số: n, k, khoảng cách Hamming tối thiểu và ma trận sinh/đa thức sinh

## Slide 10: Mã khối tuyến tính
Có chứa từ mã toàn bit 0;
Có tính chất đóng: với hai từ mã Ci, Cj bất kỳ, ta có:
  Ci + Cj = Ck
  Với Ck cũng là từ mã
a = 00 00000
b = 01 00111
c = 10 11100
d = 11 11011

## Slide 11: Mã vòng
Mã khối tuyến tính không có từ mã toàn 0;
Dịch vòng một từ mã thì cũng được một từ mã trong cùng bộ mã
1101000  0110100  0011010  0001101
 1000110  0100011  1010001  1101000

## Slide 12: Khả năng phát hiện và sửa lỗi của mã khối
Khoảng cách Hamming giữa các từ mã trong một bộ mã liên quan đến khả năng phát hiện lỗi và sửa lỗi của bộ mã đó:
d là khoảng cách Hamming
r là số lỗi phát hiện được
s là số lỗi sửa được
r >= s

## Slide 13: Ví dụ khả năng phát hiện và sửa lỗi
Ký tự | A | B | C | D | E | F | G | H
Từ mã | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Ký tự | B | C | E | H
Từ mã | 001 | 010 | 100 | 111
Bộ mã M1 (d = 1) không có khả năng phát hiện lỗi
Bộ mã M2 (d = 2) phát hiện được 1 lỗi, không sửa được lỗi
Bộ mã M3 (d = 3) phát hiện và sửa được 1 lỗi
Ký tự | B | G
Từ mã | 001 | 110
M1
M2
M3

## Slide 14: Bài tập (không bắt buộc)
Muốn bộ mã có khả năng phát hiện và sửa được 1 lỗi:
Cứ 1 bit tin thì cần thêm vào 2 bit dư.
Vậy số bit dư cần thêm vào là bao nhiêu trong các trường hợp sau:
2 bit tin
3 bit tin
k bit tin

## Slide 15: Giải mã
Giải mã nhằm trích thông tin từ dòng bit nhận được qua kênh truyền có nhiễu
Là công việc rất thách thức đối với bài toán sửa lỗi

## Slide 16: Bài toán
Bộ mã hoá nguồn sinh ra các từ mã:
A  001
B  010
C  101
D  111
Giả sử bit 0 được mã hoá thành xung 0.2V và bit 1 thành xung 4.2V
Giả sử từ mã phát: 001  bản tin phát gồm các xung: 0.2V 0.2V 4.2V
Giả sử bản tin phát bị nhiễu và bản tin thu là: 0.4V 2.6V 4.2V

## Slide 17: Giải mã quyết định cứng
Nguyên tắc:
So sánh từng xung thu với mức ngưỡng
Đưa ra quyết định 1 hoặc 0 cho từng bit đơn lẻ

## Slide 18: Ví dụ giải mã quyết định cứng
Bên thu: giả sử ngưỡng là 2.2V
Khả năng từ mã phát là: A (001), B(010), D(111)
Bộ giải mã quyết định chọn một trong 3 từ mã là A (001), B(010), D(111)  mập mờ

## Slide 19: Giải mã quyết định mềm
Có nhiều thuật toán giải mã quyết định mềm
Nguyên tắc:
Không giải mã từng bit đơn lẻ mà xem xét cả một cụm bit
Xem xét một dải các giá trị mà cụm bit đó có thể có
Ước lượng tốt hơn giải mã quyết định cứng

## Slide 20: Ví dụ giải mã quyết định mềm
Ví dụ: dựa vào khoảng cách Euclid  bộ giải mã kết luận từ mã thu là 001  đúng