## Slide 1: Sửa bài tập về nhà – mã hoá nguồn
Bài tập 1: nhóm 2, nhóm 3
Bài tập 2: nhóm 4, nhóm 6
Nhóm 2 chuẩn bị, chia sẻ màn hình và bắt đầu thuyết trình lúc 13h35.
Nội dung trình bày: nội dung bài làm, phân công công việc, minh chứng làm việc nhóm,…

## Slide 2: Nhóm 2

## Slide 3: Nhóm 2

## Slide 4: Nhóm 3

## Slide 6: Nhóm 4

## Slide 7: Nhóm 4

## Slide 8: Nhóm 4

## Slide 10: Nhóm 6

## Slide 13: Chương 4: KỸ thuật MÃ HÓA KÊNH

## Slide 14: Hệ thống thông tin số điển hình
Kênh
thông
tin
Định dạng
Mã hóa nguồn
Mật mã hóa
Mã hóa kênh
Ghép kênh
Điều chế
Đa truy cập
X
M
T
Định dạng
Giải mã nguồn
Giảimật mã
Giảimã kênh
Tách kênh
Giải điều chế
Giải truy cập
R
C
V
Đồng bộ

## Slide 15: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật mã hóa kênh
Mã phát hiện lỗi
Mã sửa lỗi

## Slide 16: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật mã hóa kênh
Mã phát hiện lỗi
Mã sửa lỗi

## Slide 17: Cơ sở lý thuyết mã hoá kênh
Theo Shannon: cho dù kênh truyền có lỗi, ta vẫn có thể truyền thông tin không lỗi (error-free) với một tốc độ nhất định qua kênh
Định lý Shannon: nếu R < C sẽ tồn tại một kỹ thuật mã hoá cho phép xác suất lỗi bên máy thu giảm nhỏ tuỳ ý
Về lý thuyết, ta có thể truyền thông tin không lỗi tới giới hạn cao nhất là bằng dung lượng cho phép C, với:
C: dung lượng kênh truyền (bps), B: băng thông của kênh (Hz), S: công suất của tín hiệu được truyền đi (đơn vị đo W), N: công suất của nhiễu (đơn vị đo W)

## Slide 18: Giới thiệu các kỹ thuật điều khiển lỗi
Tăng công suất phát
Sử dụng phân tập (diversity)
Kiểm tra echo (truyền song công)
Yêu cầu lặp lại tự động (Automatic Repeat reQuest)
Mã hóa sửa lỗi không phản hồi (Forward Error Correction Coding)
Phương pháp 4 và 5: Yêu cầu dùng mã có khả năng phát hiện và sửa lỗi (Mã hóa kênh)

## Slide 19: Phân loại mã hóa kênh
Mã hóa kênh
Mã khối
Mã chập
Mã không tuyến tính
Mã tuyến tính
Mã không vòng
Mã vòng
Mã Golay
RS
BCH nhị phân
Hamming (e=1)
e>1

## Slide 20: Mã khối
Bộ mã hóa khối
k bit tin
n bit
mã hóa
Từ mã khối n bit
(n-k) bit
k bit
Phần tin
Phần dư
Tỷ lệ mã R = k/n
(thường từ ½ -1)
Bộ tham số: n, k, khoảng cách Hamming tối thiểu và ma trận sinh/đa thức sinh

## Slide 21: Mã khối tuyến tính
Có chứa từ mã toàn bit 0;
Có tính chất đóng: với hai từ mã Ci, Cj bất kỳ, ta có:
  Ci + Cj = Ck
  Với Ck cũng là từ mã
a = 00 00000
b = 01 00111
c = 10 11100
d = 11 11011

## Slide 22: Mã vòng
Mã khối tuyến tính không có từ mã toàn 0;
Dịch vòng một từ mã thì cũng được một từ mã trong cùng bộ mã
1101000  0110100  0011010  0001101
 1000110  0100011  1010001  1101000

## Slide 23: Khả năng phát hiện và sửa lỗi của mã khối
Khoảng cách Hamming giữa các từ mã trong một bộ mã liên quan đến khả năng phát hiện lỗi và sửa lỗi của bộ mã đó:
d là khoảng cách Hamming
r là số lỗi phát hiện được
s là số lỗi sửa được
r >= s

## Slide 24: Ví dụ khả năng phát hiện và sửa lỗi
Ký tự | A | B | C | D | E | F | G | H
Từ mã | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Ký tự | B | C | E | H
Từ mã | 001 | 010 | 100 | 111
Bộ mã M1 (d = 1) không có khả năng phát hiện lỗi
Bộ mã M2 (d = 2) phát hiện được 1 lỗi, không sửa được lỗi
Bộ mã M3 (d = 3) phát hiện và sửa được 1 lỗi
Ký tự | B | G
Từ mã | 001 | 110
M1
M2
M3

## Slide 25: Quan hệ giữa n và k (sai 1 lỗi)
Số bit tin: k  số từ mã dùng 2k
Số bit tổng cộng: n  số từ mã tổng cộng 2n
Số từ mã không dùng (cấm): 2n – 2k
Số trường hợp sai 1 lỗi đối với 1 từ mã: n
Số trường hợp sai 1 lỗi tổng cộng: n.2k
Để có thể phát hiện và sửa hết các lỗi trên, yêu cầu:
k/n = 1/3
k/n = 4/7
k/n = 7/11

## Slide 26: Giải mã
Giải mã nhằm trích thông tin từ dòng bit nhận được qua kênh truyền có nhiễu
Là công việc rất thách thức đối với bài toán sửa lỗi

## Slide 27: Bài toán
Bộ mã hoá nguồn sinh ra các từ mã:
001
010
101
111
Giả sử bit 0 được mã hoá thành xung 0.2V và bit 1 thành xung 4.2V
Giả sử từ mã phát: 001  bản tin phát gồm các xung: 0.2V 0.2V 4.2V
Giả sử bản tin phát bị nhiễu và bản tin thu là: 0.4V 2.6V 4.2V

## Slide 28: Giải mã quyết định cứng
Thực hiện:
Lấy mẫu xung nhận theo nhịp đồng hồ thu
So sánh với mức ngưỡng
Đưa ra quyết định 1 hoặc 0 cho từng bit đơn lẻ

## Slide 29: Ví dụ giải mã quyết định cứng
Bên thu: giả sử ngưỡng là 2.2V
Khả năng từ mã phát là: 001, 010, 011
Bộ giải mã quyết định chọn một trong 3 từ mã là 001, 010, 111  mập mờ

## Slide 30: Giải mã quyết định mềm
Có nhiều thuật toán giải mã quyết định mềm
Nguyên tắc:
Không giải mã từng bit đơn lẻ mà xem xét cả một cụm bit
Xem xét một dải các giá trị mà cụm bit đó có thể có
Ước lượng tốt hơn giải mã quyết định cứng

## Slide 31: Ví dụ giải mã quyết định mềm
Ví dụ: dựa vào khoảng cách Euclid

## Slide 32
30sv/12 nhóm  6 nhóm 2 và 6 nhóm 3
30sv/10 nhóm  10 nhóm 3 sv

## Slide 33: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật mã hóa kênh
Mã phát hiện lỗi
Mã sửa lỗi

## Slide 34: Mã kiểm tra chẵn lẻ (parity)
Mã khối đơn giản
Thêm bit chẵn lẻ (parity – P ) vào ký tự trước khi truyền;
Có 2 loại:
  Loại chẵn (Even parity): tổng số bit 1 trong ký tự (kể cả bit P) là số chẵn
  Loại lẻ (Odd parity): tổng số bit 1 trong ký tự (kể cả bit P) là số lẻ
Bên thu kiểm tra và phát hiện lỗi dựa vào kiểm tra bit P

## Slide 35: Mã hóa và giải mã
R = k/n = 7/8
7 bit tin 1bit kiểm tra
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 P
Mã hoá: tính bit P  gắn vào cuối ký tự 7 bit  phát đi
Giải mã: tính bit P  so sánh với bit P thu.
Nếu khớp  chấp nhận
Nếu không khớp  từ chối
Cấu trúc từ mã:

## Slide 36: Khả năng phát hiện và sửa lỗi
Khoảng cách Hamming của mã: 2
Khả năng phát hiện lỗi theo lý thuyết: 1
Khả năng phát hiện lỗi trên thực tế: phát hiện được số lỗi lẻ
Khả năng sửa lỗi: 0
Có thể mở rộng ra cho khối ký tự, gồm P hang và P cột

## Slide 37: Mạch tính bit P
B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
P lẻ
P chẵn

## Slide 38: Mã checksum
Mã khối đơn giản
Thêm bit kiểm tra vào đoạn dữ liệu trước khi truyền, dùng thuật toán hoặc nguyên tắc chẵn lẻ như parity
Bên thu kiểm tra và phát hiện lỗi dựa vào kiểm tra được thêm vào

## Slide 39: Mã hoá và giải mã
Chia dữ liệu ra thành từng đoạn (segment) có kích thước bằng nhau cố định
Mã hoá: tính bù 1 của đoạn  bit checksum
Giải mã: tính bù 1 của đoạn cùng với checksum
Nếu kết quả = 0: chấp nhận
Nếu kết quả khác 0: từ chối