## Slide 1: Sửa bài tập FDM
Thiết kế hệ thống FDM gồm 7 kênh thoại, mỗi kênh nằm trong dải tần số từ 300Hz đến 3400Hz. Tín hiệu FDM được tạo thành từ các tín hiệu điều chế SSB biên trên và nằm trong dải tần từ 30kHz đến 70kHz.
a) Vẽ phổ của tín hiệu FDM, trong đó ghi rõ vị trí các phổ thành phần và băng thông bảo vệ.
b) Vẽ sơ đồ khối phát của hệ thống FDM và xác định rõ các thông số của các khối.
c) Đổi từ SSB biên trên thành SSB biên dưới, vẽ phổ tín hiệu FDM.

## Slide 2: Nhóm 12

## Slide 3: Nhóm 12

## Slide 4: Nhóm 12

## Slide 5: Chương 5: KỸ thuật GHÉP KÊNH

## Slide 6: Hệ thống thông tin số điển hình
Kênh
thông
tin
Định dạng
Mã hóa nguồn
Mật mã hóa
Mã hóa kênh
Ghép kênh
Điều chế
Đa truy cập
X
M
T
Định dạng
Giải mã nguồn
Giảimật mã
Giảimã kênh
Tách kênh
Giải điều chế
Giải truy cập
R
C
V
Đồng bộ

## Slide 7: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh
Phân biệt ghép kênh và đa truy cập
Kỹ thuật ghép kênh FDM
Kỹ thuật ghép kênh TDM

## Slide 8: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh
Phân biệt ghép kênh và đa truy cập
Kỹ thuật ghép kênh FDM
Kỹ thuật ghép kênh TDM

## Slide 9: Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh
Ghép kênh: kết hợp nhiều tín hiệu thông tin (gọi là tín hiệu nhánh) với nhau thành một tín hiệu để truyền đồng thời qua một phương tiện truyền chung.
Ghép kênh được dùng cho cả tín hiệu tương tự và số.
Tách kênh: trích các tín hiệu gốc ra khỏi tín hiệu ghép kênh ở đầu cuối thu.
Ý nghĩa: giảm chi phí phần cứng vật lý cho các đoạn truyền dẫn đắt tiền như cáp đồng, cáp quang.

## Slide 10: Phân loại ghép kênh
Ghép kênh phân chia theo tần số (FDM)
Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM)
Ghép kênh phân chia theo mã (CDM)
Ghép kênh phân chia theo không gian (SDM)…
MUX
DeMUX
n inputs
n outputs
1 đường, n kênh
phổ biến

## Slide 11: Kỹ thuật ghép kênh FDM
FDM: Frequency Division Multiplexing
Kỹ thuật tương tự
Truyền nhiều tín hiệu qua một sóng mang
Phiên bản khác của FDM là WDM (Wavelength Division Multiplexing) dùng trong cáp sợi quang: mỗi tín hiệu truyền trên một bước sóng ánh sáng khác nhau qua cùng một sợi quang chung

## Slide 12: Kỹ thuật ghép kênh TDM
TDM: Time Division Multiplexing
Kỹ thuật số
Hợp nhất các bit hoặc byte từ nhiều tín hiệu thành một tín hiệu chung để truyền qua một kênh chung
Khe thời gian được phân chia cụ thể cho mỗi tín hiệu
Sự chuyển đổi giữa các khe thời gian được đồng bộ giữa bên thu và bên phát.

## Slide 13: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh
Phân biệt ghép kênh và đa truy cập
Kỹ thuật ghép kênh FDM
Kỹ thuật ghép kênh TDM

## Slide 14: Kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập
Đều là những biện pháp sử dụng để chia sẻ tài nguyên thông tin
Ghép kênh (Multiplexing) | Đa truy cập (Multiple Access)
Nhiều tín hiệu từ nhiều đầu cuối (user) ở cùng vị trí địa lý được ghép thành một tín hiệu để truyền qua một kênh truyền dẫn chung (cáp) | Nhiều đầu cuối (user) ở các vị trí khác nhau chia sẻ một phương tiện truyền dẫn chung (antenna, bộ phát đáp) và truyền tín hiệu qua đó
Ghép các tín hiệu tốc độ thấp (thoại, số liệu,…) để truyền qua một kết nối chung tốc độ cao | Nhiều user chia sẻ một kết nối chung tốc độ cao

## Slide 15: Kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập
Ghép kênh (Multiplexing) | Đa truy cập (Multiple Access)
Tài nguyên được chia sẻ cố định, nếu muốn thay đổi phải cấu hình lại hệ thống | Tài nguyên được ấn định tạm thời cho users. Sau khi user ngừng sử dụng, tài nguyên sẽ được cấp phát cho user khác
Tín hiệu từ các user thường được ghép kênh theo kiểu phân cấp, ghép từ cấp thấp lên các cấp cao dần | Các user được truy cập trực tiếp đến phương tiện truyền dẫn chung
Các nguồn tín hiệu thường không yêu cầu đồng nhất về các đặc tính | Các nguồn tín hiệu thường yêu cầu phải đồng nhất về các đặc tính

## Slide 16: Kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập
Là những biện pháp sử dụng để chia sẻ tài nguyên thông tin
Ghép kênh (Multiplexing) | Đa truy cập (Multiple Access)
Một thiết bị ghép kênh tập trung xử lý các tín hiệu đến từ các user khác nhau | Việc truy cập đến tài nguyên chung được thực hiện phân tán (về cơ bản là thực hiện tại các user)
Thường được dùng trên đường truyền point-to-point như điện thoại, cáp quang, kênh vô tuyến,… | Thường được dùng trong thông tin di động, thông tin vệ tinh,…
Ví dụ: ghép kênh trong hệ thống điện thoại | Ví dụ: đa truy cập trong hệ thống thông tin vệ tinh

## Slide 17: Nội dung
Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh
Phân biệt ghép kênh và đa truy cập
Kỹ thuật ghép kênh FDM
Kỹ thuật ghép kênh TDM

## Slide 18: Ví dụ FDM
Ví dụ 3 đầu cuối A, B, C truyền tín hiệu trên cùng một kênh truyền.
FDM kết hợp các tín hiệu này lại với nhau và truyền đồng thời
Cách truyền giống như tín hiệu được truyền riêng lẻ trong các kênh con không chồng nhau, sử dụng các tần số khác nhau
Notes: phổ của tín hiệu FDM, bao gồm tất cả các tín hiệu điều chế không bị chồng phổ, nếu không thì xuyên âm giữa các tín hiệu sẽ xuất hiện tại đầu ra của bộ thu

## Slide 19: Phổ tín hiệu FDM
Phổ tín hiệu FDM gồm phổ tất cả các sóng mang điều chế nằm cạnh nhau và không chồng lên nhau
0
f
B1
|X(f)|
B2
BN
B
Băng bảo vệ
Băng con
Notes: phổ của tín hiệu FDM, bao gồm tất cả các tín hiệu điều chế không bị chồng phổ, nếu không thì xuyên âm giữa các tín hiệu sẽ xuất hiện tại đầu ra của bộ thu

## Slide 20
Ôn lại tín hiệu điều biên AM

## Slide 21: Ôn lại phổ tín hiệu điều biên AM
m(t): tín hiệu mang tin; Ac, fc: biên độ & tần số sóng mang
Phổ tín hiệu điều biên S(f):
Tín hiệu điều biên s(t):
M(f): phổ tín hiệu mang tin

## Slide 22: Ôn lại phổ tín hiệu điều biên AM
- B 0 B
-fc- B -fc -fc + B 0 fc- B fc fc + B
Sóng mang
Biên trên
Biên dưới
AM
f
f
AM = Amplitude Modulation
Phổ tín hiệu mang tin
Phổ tín hiệu AM

## Slide 23: Ôn lại phổ tín hiệu điều biên AM
- B 0 B
-fc- B -fc -fc + B 0 fc- B fc fc + B
Sóng mang 34kHz
Biên trên
Biên dưới
AM
f
f
AM = Amplitude Modulation
Phổ tín hiệu mang tin 0.3-3.4kHz
Phổ tín hiệu AM

## Slide 24: Ôn lại phổ tín hiệu điều biên AM
- B 0 B
-fc- B -fc -fc + B 0 fc- B fc fc + B
DSB
f
f
DSB = Double SideBand suppressed carrier modulation
Phổ tín hiệu mang tin
Phổ tín hiệu AM

## Slide 25: Ôn lại phổ tín hiệu điều biên AM
- B 0 B
-fc- B -fc -fc + B 0 fc- B fc fc + B
SSB biên trên
f
f
SSB = Single SideBand modulation
Phổ tín hiệu mang tin
Phổ tín hiệu AM

## Slide 26: Ôn lại phổ tín hiệu điều biên AM
- B 0 B
-fc- B -fc -fc + B 0 fc- B fc fc + B
SSB biên dưới
f
f
SSB = Single SideBand modulation
Phổ tín hiệu mang tin
Phổ tín hiệu AM

## Slide 27: Bài tập vẽ phổ tín hiệu AM
Tín hiệu thông tin băng thông từ 0.3 – 3.4 kHz được điều chế với sóng mang tần số 7kHz. Vẽ phổ tín hiệu điều chế trong các trường hợp sau đây:
Điều biên AM
Điều biên cân bằng DSB
Điều chế SSB biên trên
Điều chế SSB biên dưới

## Slide 28: Bài tập vẽ phổ tín hiệu AM
Hai tín hiệu thông tin băng thông từ 0.3 – 3.4 kHz lần lượt được điều chế với sóng mang tần số 34kHz, 38kHz. Kiểu điều chế là SSB biên trên. Sau khi điều chế ta cộng 2 tín hiệu với nhau. Vẽ phổ của tín hiệu tổng.

## Slide 30: Sơ đồ khối ghép kênh FDM
Điều chế sóng mang phụ
Tín hiệu FDM
Tín hiệu tổng hợp băng cơ sở
xN(t)
x2(t)
x1(t)
fSC1

Điều chế chính
Lọc
Lọc
Lọc
fSC2
fSCN
x(t)
Notes: Trước tiên, N tín hiệu khác nhau được điều chế với N sóng mang phụ có tần số khác nhau, rồi cộng tất cả các sóng mang phụ đã điều chế lại, tạo thành tín hiệu tổng hợp băng cơ sở. Có thể sau đó tín hiệu tổng hợp này được điều chế với một sóng mang chính, hình thành tín hiệu FDM để truyền qua kênh băng rộng. Kiểu điều chế dùng trong điều chế sóng mang phụ và điều chế sóng mang chính có thể khác nhau. Tất cả các kiểu điều chế đều có thể dùng được, ví dụ như AM, DSB, SSB, PM, FM .

## Slide 31: Nguyên lý hoạt động ghép kênh FDM
Điều chế sóng mang phụ: điều chế các tín hiệu nhánh với các sóng mang tần số khác nhau. Kỹ thuật điều chế sử dung phổ biến nhất là SSB
Cộng các sóng mang điều chế lại với nhau tạo thành tín hiệu tổng hợp băng cơ bản
Điều chế tín hiệu tổng hợp với một sóng mang chính, tạo thành tín hiệu FDM

## Slide 32: Sơ đồ khối tách kênh FDM
Tín hiệu FDM
Tín hiệu tổng hợp băng cơ sở
xN(t)
x2(t)
x1(t)
fSC1
Giải điều chế chính
Lọc
Lọc
Lọc
fSC2
fSCN
Giải điều chế sóng mang phụ
Notes: Bên thu, tín hiệu FDM trước hết được giải điều chế để tạo lại tín hiệu tổng hợp băng cơ sở, sau đó qua các bộ lọc để phân chia các sóng mang phụ ra. Cuối cùng, các sóng mang phụ được giải điều chế để tạo lại các tín hiệu ban đầu

## Slide 33: Nguyên lý hoạt động tách kênh FDM
Giải điều chế tín hiệu FDM để tạo lại tín hiệu tổng hợp băng cơ bản
Đưa tín hiệu tổng hợp băng cơ bản qua các bộ lọc thông dải với dải thông khác nhau để phân chia ra thành các băng tần khác nhau
Giải điều chế các tín hiệu ở đầu ra bộ lọc bằng các sóng mang phụ khác nhau để tạo lại các tín hiệu nhánh ban đầu

## Slide 34: Phân cấp hệ thống FDM theo AT&T
Tín hiệu FDM nhóm cơ sở
fSC = 108
fSC = 104
fSC = 100
fSC = 96
fSC = 92
fSC = 88
fSC = 84
fSC = 80
fSC = 76
fSC = 72
fSC = 68
fSC = 64
fSC = 3396
fSC = 3148
fSC = 2900
fSC = 2652
fSC = 2356
fSC = 2108
fSC = 1860
fSC = 1612
fSC = 1364
fSC = 1116
fSC = 612
fSC = 564
fSC = 516
fSC = 468
fSC = 420
FDM mức 1
Tín hiệu FDM siêu nhóm
Tín hiệu FDM nhóm chủ
FDM mức 2
FDM mức 3
12
kênh
thoại
600 kênh thoại
Notes: 12 kênh thoại điều chế kiểu SSB => FDM nhóm cơ bản có băng thông 48kHz (60-108kHz). Mỗi kênh thoại có băng thông 0.3-3.4kHz: chiếm dải tần 4kHz; khoảng tần số thêm: dải phòng vệ => khoảng cách giữa các kênh lân cận => tách kênh bằng bộ lọc thực tế.
5 FDM nhóm cơ bản điều chế SSB=> FDM siêu nhóm, băng thông 240kHz
10 FDM siêu nhóm điều chế kiểu SSB => FDM nhóm chủ, băng thông 2.52MHz

## Slide 35: Ví dụ hệ thống FDM
Notes: 12 kênh thoại điều chế kiểu SSB => FDM nhóm cơ bản có băng thông 48kHz (60-108kHz). Mỗi kênh thoại có băng thông 0.3-3.4kHz: chiếm dải tần 4kHz; khoảng tần số thêm: dải phòng vệ => khoảng cách giữa các kênh lân cận => tách kênh bằng bộ lọc thực tế.
5 FDM nhóm cơ bản điều chế SSB=> FDM siêu nhóm, băng thông 240kHz
10 FDM siêu nhóm điều chế kiểu SSB => FDM nhóm chủ, băng thông 2.52MHz

## Slide 36: Bài tập nhóm
Thiết kế hệ thống FDM gồm 7 kênh thoại, mỗi kênh nằm trong dải tần số từ 300Hz đến 3400Hz. Tín hiệu FDM được tạo thành từ các tín hiệu điều chế SSB biên trên và nằm trong dải tần từ 30kHz đến 70kHz.
a) Vẽ phổ của tín hiệu FDM, trong đó ghi rõ vị trí các phổ thành phần và băng thông bảo vệ.
b) Vẽ sơ đồ khối phát của hệ thống FDM và xác định rõ các thông số của các khối.
c) Đổi từ SSB biên trên thành SSB biên dưới, vẽ phổ tín hiệu FDM.

## Slide 38: Gán nhãn dữ liệu
Cách 1:
Cà chua: 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cà rốt: 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chuối: 0 0 1 0 0 0 0 0 0
…
Cách 2:
Cà chua: 0 0 0 0
Cà rốt: 0 0 0 1
Chuối: 0 0 1 0
….

## Slide 39: Tot nghiep
Chuong 1: tong quan
Chuong 2: ly thuyet co so
Chuong 3: he thong de xuat (mo ta chi tiet)
Chuong 4: danh gia he thong

## Slide 40: PBL
Chuong 1: tong quan
Chuong 2: ly thuyet co so
Chuong 3: he thong de xuat (mo ta chi tiet) + danh gia he thong

## Slide 41: PBL
Chuong 1: tong quan + ly thuyet co so
Chuong 2: he thong de xuat (mo ta chi tiet)
Chuong 3: danh gia he thong
0971233933